Szkoła Podstawowa nr 8                                                                                   Szczecin, dnia 06.10.2012 r.

im. Jana Pawła II

72-010 Police, ul. Piaskowa 99

tel./fax 91 43 24 880

WYKONAWCY

Znak sprawy:	ZP/SP8/01/12

Dotyczy:	Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz 
z jego  montażem oraz wykonaniem bezprzewodowej sieci komputerowej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeden z Wykonawców w dniu 05.10.2012 r. wniósł Zamawiającemu zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Zamawiający wymaga poniższych parametrów urządzenia wielofunkcyjnego

| Parametr | Warunek wymagany |
| --- | --- |
| Podstawowe funkcje urządzenia Technologia druku | Drukarka |
|  | Kopiarka |
|  | Skaner |
|  | Laserowa |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Max szybkość druku (mono) | 16 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Max szybkość druku (kolor) | 4 str./min. |
| Wydajność | Min. 20000 str./mies. |
| Emulacje | PCL6 oraz PostScript Level 3 |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 600 dpi |
| Gramatura papieru | 60-220 g/m2 |
| Pojemność podajnika papieru | 150 szt. |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 50 szt. |
| Obsługiwane nośniki | papier błyszczący |
|  | Papier foto matowy |
|  | papier foto błyszczący |
|  | koperty |
|  | folia |
|  | papier A4 |
|  | papier A5 |
|  | papier A6 |
|  | papier B5 |
|  | Papier 10x15 |
|  | Papier 13x20 |
| Typ skanera | kolorowy |
|  | płaski |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 297 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 216 mm |
| Głębia koloru | 30 bit |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Złącze zewnętrzne | USB 2.0 |
|  | Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi) |
|  | 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) |
| Cechy dodatkowe | LCD display |
| Szerokość | 441 mm |
| Głębokość | 421 mm |
| Wysokość | 338 mm |
| Masa netto | 16,2 kg |

Czy zamawiający uzna za spełniający SIWZ urządzenie o poniższych parametrach?

Laserowa technologia druku

Funkcje standardowe: kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy

Format oryginału A4

Format kopii A4-A6

Prędkość druku 35 stron A4/min.

Rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony maks. 7 se k.

Czas nagrzewania maks. 20 sek.

Pobór mocy w czasie drukowania maks. 500 W (±10%)

Kopiowanie wielokrotne 1-999 kopii

Pamięć RAM min. 256 MB

Zoom 25-400%

Panel operatora wyposażony w ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim

Dupleks w standardzie

Podajnik dokumentów automatyczny – dwustronny na min. 50 ark.

Automatyczne podajniki papieru min. 1 uniwersalna kaseta na 250 ark. A5-A4, 80 g/m2

Podajnik ręczny na min. 50 ark. A6-A4, 60-220 g/m2

Gramatura papieru drukowanie na papierze 220 g/m2

Bęben drukujący na min. 100.000 wydruków A4

Funkcja druku sieciowego w standardzie

Emulacje PCL 6, Postscript 3, XPS

Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, USB dla pamięci przenośnej

Funkcja skanowania sieciowego w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe

Funkcja skanowania do e-mail, do FTP, do SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB

Rozdzielczość skanowania 600 dpi

Prędkość skanowania Mono: min. 30 str./min, kolor: min. 12 str./min. (300 dpi/A4)

Interfejs skanera 10/100 Base-TX

Typy plików PDF, JPEG, TIFF, XPS

Podajnik/podajnik papieru, łącznie na min. 500 ark. formatu A4-A5

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). Właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron A4 przy 5% zaczenieniu strony. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń

Gwarancja 36 miesięcy

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Nie, Zamawiający określił w SIWZ minimalne wymagania dla urządzenia wielofunkcyjnego. Wykonawca może zaproponować urządzenie o parametrach wskazanych lub lepszych.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Projektor multimedialny. Zamawiający wymaga pionowej automatycznej korelacji trapezu +/- 30 stopni. Czy Zamawiający uzna spełniający SIWZ projektor z ręczną korekcją trapezu +/- 30 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza projektor multimedialny spełniający wymagania SIWZ z ręczną (realizowaną z użyciem pilota) korekcją trapezu.

Zamawiający informuje, iż wprowadzona modyfikacja ma moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowi aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.09.2012 r.

W ocenie Zamawiającego powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w przygotowanych ofertach. Wszelkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

- na oryginale właściwy podpis Zamawiającego –